+                                    О

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ, ПОЧТОВЫЕ, ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ

ДЛЯ СТАТИЧЕСКОГО ВЗВЕШИВАНИЯ

## Типа

МП 30, 60, 150 ВЖА-0/Ю(295х305)

Руководство по эксплуатации.

Внешний вид весов

Лицевая панель весов

Спецификация:

- Автоустановка прибора на нуль при включении весов.

- Автоматическое отслеживание нуля.

- Электропитание: 9В, батареи-6 шт размера АА, аккумулятор, адаптер.

- Рабочий диапазон температур: 0 ~ +40

- Относительная влажность: 85 % RH

- НПВ: 30кг/10г, 60кг/20г, 150кг/50г

- n=3000 делений

- Размер платформы: 295х305мм или любой другой по желанию клиента.

- 6-ти разрядный жидкокристаллический индикатор

Описание клавиатуры:

1. ВКЛ/ВЫКЛ Кнопка включения и выключения весов

2. ЕД/ИЗМ Кнопка выбора весовой единицы: фунт, кг или унция

3. >0</Т	Кнопка установки нуля и тары

4. СТАБ  Кнопка стабилизации веса. Для отключения данного режима необходимо повторное нажатие. Если кнопка повторно не нажата, то через 2 минуты весы автоматически отключат эту функцию

Подготовка к работе:

Весы должны быть  помещены на устойчивую, ровную поверхность. Отрегулировать с помощью 4-х вращающихся винтов-ножек горизонтальное положение платформы, затем включить весы с помощью кнопки ВКЛ/ВЫКЛ. Не оставляйте на длительное время взвешиваемый товар на рабочей платформе весов.

После прохождения внутреннего теста весы автоматически войдут в рабочий режим, а на индикаторе высветится 0.00. Прибор готов к работе. При необходимости установите весовую единицу фунт, кг или унция, нажимая последовательно кнопку ЕД/ИЗМ. При этом на индикаторе будут высвечиваться соответствующие символы.

В случае ухода нуля после взвешивания (не более 4% от НПВ), нажмите кнопку >0</Т. При этом на индикаторе должны высветиться нули. При необходимости взвешивания с тарой, установите на весы сначала тару, весы покажут вес тары. Далее нажмите кнопку >0</Т. Индикатор покажет нули. Положите на весы необходимый груз. Весы покажут чистый вес без учёта тары.

В случае, если необходимо стабилизировать показание веса в течение нескольких минут после взвешивания, нажмите кнопку СТАБ,  когда груз ещё на весах. Индикатор зафиксирует его значение. Для выключения данного режима повторно нажмите кнопку СТАБ.

Филиал ООО «МИДЛ» тел/факс (495) 742-90-60

### ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН:

МО, г. Лобня, ул. Железнодорожная, 10

тел./факс 988-52-88 (многоканальный),742-90-60

#### http://middle.ru                 E-mail: middle@middle.ru

ПРОДАЖА,   УСТАНОВКА,   ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,   КОНСУЛЬТАЦИИ

- КАССОВЫЕ АППАРАТЫ

- ЭЛЕКТРОННЫЕ и МЕХАНИЧЕСКИЕ ВЕСЫ

- ХОЛОДИЛЬНОЕ И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- БАНКОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- КОМПЬЮТЕРНО-КАССОВЫЕ СИСТЕМЫ

- КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ "ПОД КЛЮЧ"

# Text boxes

141730, Московская область, г. Лобня, ул. Железнодорожная, д.10

Тел./Факс: +7 (495) 745-67-58, 742-90-60, 988-52-88

E-mail:middle@middle.ru

http://middle.ru

МИДЛ и К

((495)  988-52-88

fax 988-52-88